## Slide 1: INEX 第 5 回 (2014/05/16) ハードウェア解説と機器の分解
北海道大学大学院
理学院 宇宙理学専攻
齊藤 大晶

## Slide 2: 本日の講義の内容
はじめに
計算機のハードウェアに必要な機能
各装置の概要
  入力装置
  出力装置
  記憶装置
  マザーボード
  その他の装置

## Slide 3: はじめに
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・ハードウェア、ハード、装置、デバイス統一

## Slide 4: ハードウェアとソフトウェア
ハードウェア (ハード)
  計算機を構成する電子回路や接続機器, 装置など物理的実体
    キーボード, ディスプレイ, CPU など (後述)
ソフトウェア (ソフト)
  計算機を制御する手順・命令といった 物理的実体のないもの
    OS [第2回], シェル[第3回] など
    例）デバイスドライバ (後述)
    計算機を使うためには,
    ハードウェア・ソフトウェアの両方が必要不可欠
Notes: 「計算機を管理するためのソフトウェア」がOS
「ハードウェア」と「ソフトウェア」の仲介役がカーネル
「人間」と「計算機」の仲介役がシェル
タイトル: 計算機の構成
----- Meeting Notes (2014/05/09 17:54) -----
コンピュータ＝計算機

## Slide 5: 個人用の計算機, PC
Personal Computer
  個人用の低価格な計算機
  いわゆる, パソコン
PC といっても色々な種類がある
  PC/AT互換機, タブレット型端末などなど
本授業では PC/AT 互換機について学びます
Notes: 今やパソコンの定義が曖昧
PC/AT とは1984 年にIBM が発売したPCモデル5170 のこと
正式名称は“The Personal Computer for Advanced Technologies 5170”
この機能を継承したものがPC/AT 互換機(今やほとんど互換性がない)
----- Meeting Notes (2014/05/09 17:54) -----
・手元にある計算機っていろんな計算機あるけど
ここではPC／AT互換機について話しますよ

## Slide 6: PC/ATとその互換機
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/43/5785643.html
Personal Computer/Advanced Technology
  IBM が 1984 年に発売した計算機
PC/AT 互換機
  PC/ATと互換性のある計算機
  IBMが設計仕様を公開
    互換製品が各社から販売され, 業界標準に
  OS は Windows や Unix 系を用いることが多い
  日本用に作ったものを DOS/V マシンと呼ぶ
Notes: 現在では「PC/ATをベースにソフトウェア面の上位互換性を配慮しながらも、各種の拡張や競争や標準化を重ね、事実上の標準を確立したマシンや仕様の総称」
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
なぜINEXではPC／AT互換機か
・Linuxが広まったのはこれのおかげ！
・PC

## Slide 7: DOS/V
Disk Operating System/Video
PC/AT互換機用の OS
  日本 IBM が1990年に発売
Microsoft製のOSであるMSｰDOSに 日本語機能を追加
PC/AT互換機により日本語の扱いが可能に
  海外の安い計算機が大量に日本市場に流入
Notes: それまでパソコンで日本語を利用するにはハードウェアに日本語機能を内蔵したNECのPC-9800シリーズ(及びその互換機)を使うしかなかった
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・DOSVの正しい商品名は？

## Slide 8: INEX で使う PC/AT 互換機
組み立て・分解が簡単
ハードウェアとしての 計算機の仕組みを理解 するのに最適
今回と次回で
分解・組み立てを体験しましょう !
前面
背面
Notes: メーカー品は保証が効かなくなる
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・情報実験でつかうPCのAT互換機
・ PC／AT互換機の利点：組み立てやすいなど

## Slide 9: 計算機に必要な ハードウェア機能
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・ハードウェア、ハード、装置、デバイス統一

## Slide 10: 計算機に必要なハードウェア機能
明日〆切の情報実験のレポートにとりかかった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックすると,
ブラウザが立ち上がった.
検索サイトで “suu” と入力し, レポート投稿システムにログインした.
まだキーボード操作に慣れてないため, 疲れた...
気分転換に秘密のサイトへ行き, 目の保養をする事にした!!!
めくるめく世界がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため, 未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
S 君の日記 (2014/XX/XX)
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USBメモリに保存
処理機能
アプリケーションソフト
の実行: ブラウザ起動
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・動作内容

## Slide 11: 計算機に必要なハードウェア機能
明日〆切の情報実験のレポートにとりかかった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックすると,
ブラウザが立ち上がった.
検索サイトで “suu” と入力し, レポート投稿システムにログインした.
まだキーボード操作に慣れてないため, 疲れた...
気分転換に秘密のサイトへ行き, 目の保養をする事にした!!!
めくるめく世界がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため, 未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
S 君の日記 (2014/XX/XX)
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USBメモリに保存
処理機能
アプリケーションソフト
の実行: ブラウザ起動
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・動作内容

## Slide 12: 計算機に必要なハードウェア機能
明日〆切の情報実験のレポートにとりかかった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックすると,
ブラウザが立ち上がった.
検索サイトで “suu” と入力し, レポート投稿システムにログインした.
まだキーボード操作に慣れてないため, 疲れた...
気分転換に秘密のサイトへ行き, 目の保養をする事にした!!!
めくるめく世界がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため, 未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
S 君の日記 (2014/XX/XX)
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USBメモリに保存
処理機能
アプリケーションソフト
の実行: ブラウザ起動
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・動作内容

## Slide 13: 計算機に必要なハードウェア機能
明日〆切の情報実験のレポートにとりかかった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックすると,
ブラウザが立ち上がった.
検索サイトで “suu” と入力し, レポート投稿システムにログインした.
まだキーボード操作に慣れてないため, 疲れた...
気分転換に秘密のサイトへ行き, 目の保養をする事にした!!!
めくるめく世界がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため, 未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
S 君の日記 (2014/XX/XX)
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USBメモリに保存
処理機能
アプリケーションソフト
の実行: ブラウザ起動
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・動作内容

## Slide 14: 計算機に必要なハードウェア機能
明日〆切の情報実験のレポートにとりかかった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックすると,
ブラウザが立ち上がった.
検索サイトで “suu” と入力し, レポート投稿システムにログインした.
まだキーボード操作に慣れてないため, 疲れた...
気分転換に秘密のサイトへ行き, 目の保養をする事にした!!!
めくるめく世界がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため, 未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
S 君の日記 (2014/XX/XX)
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USBメモリに保存
処理機能
アプリケーションソフト
の実行: ブラウザ起動
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・動作内容

## Slide 15: 計算機に必要なハードウェア機能
明日〆切の情報実験のレポートにとりかかった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックすると,
ブラウザが立ち上がった.
検索サイトで “suu” と入力し, レポート投稿システムにログインした.
まだキーボード操作に慣れてないため, 疲れた...
気分転換に秘密のサイトへ行き, 目の保養をする事にした!!!
めくるめく世界がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため, 未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
S 君の日記 (2014/XX/XX)
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USBメモリに保存
処理機能
アプリケーションソフト
の実行: ブラウザ起動
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・動作内容

## Slide 16: まとめると…
記憶
USBメモリに保存
処理
ブラウザの起動
ブラウザによる処理
出力
ディスプレイに表示
入力
マウスでクリック
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:11) -----
・統合、調整（カーネルです）を削除
・５年前の資料を見てみる？

## Slide 17: 各装置の概要

## Slide 18: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウスなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカードなど
記憶装置
  RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカードなど
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: SSD SDカード

## Slide 19: 入力装置
人間の命令を計算機に伝える装置
  キーボード
  マウス

## Slide 20: キーボード

## Slide 21: マウス

## Slide 22: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウスなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカードなど
記憶装置
  RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカードなど
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: SSD SDカード

## Slide 23: CPU
Central Processing Unit
動作周波数が大きいと処理が速い
コア数が多いとより多くの並列処理ができる
Core2 Quad Q9550
2.83 GHz
マザーボードにCPUを装着した状態
さらにCPUファンを 装着した状態
Notes: Core2 = バージョン
Quad = コアが4つついている→4 つの処理を並列に行うことができる
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:37) -----
コア周波数

## Slide 24: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウスなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカードなど
記憶装置
  RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカードなど
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード (チップセット)
Notes: SSD SDカード
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:37) -----
入力装置：スキャナ、タッチパネル削除

## Slide 25: 出力装置
処理結果を人間に伝える装置
  ディスプレイ
  ビデオカード

## Slide 26: ディスプレイ

## Slide 27: ビデオカード
ATI XPERT 98
VRAM: 8MB, ビデオチップ: RAGE
画面表示機能を追加するカード(拡張カード)
  描画を行うチップ (ビデオチップ)
  アナログ・デジタルデータへの変換を行うチップ
  描画データを保持する為のメモリ(VRAM：Video Random Access Memory)
  画像処理用の集積回路(GPU)
最近はマザーボードに搭載済
も多い (情報実験機もそうです）
Notes: GPUは数値計算に利用されることもある(GPGPU)
カードに搭載されているチップやメモリによって描画速度、
解像度、3D性能などが異なる
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:37) -----
・情報実験機もオンボード使用してます
・画面表示機能を
・GPU(Grapical Processor)

## Slide 28: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウスなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカードなど
記憶装置
  RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカードなど
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: SSD SDカード

## Slide 29: 記憶装置
入力・出力データや処理結果, プログラム(ソフトウェア)を読み書きする装置
  主記憶装置(メインメモリ)
  外部記憶装置
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 18:37) -----
・メインメモリ＝RAM
・ディスク・ドライブ＝HDD
・（）を消す

## Slide 30: 主記憶装置 (メインメモリ)
RAM（Random Access Memory)
半導体素子を利用して電気的に 記憶する
  電源を落とすと記録内容は消滅
CPUから直接アクセス可 (動作が高速)
単位容量あたりの価格が高い
Transcend
DDR2800 / 2 GB
Notes: RAM
格納されたデータに任意の順序でアクセスできる（ランダムアクセス）メモリの意味
「ランダム」ということは、データのどんな断片でも、その物理的位置や前後のデータとの関係に関わらず、一定時間参照できる
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:43) -----
記憶装置消す
・何に対して高いのか口頭で

## Slide 31: 外部記憶装置
磁気・光学・電気を利用して記憶する装置
  電源を供給しなくてもデータは消えない
  HDD, DVD, CD, USB メモリ, 等々
CPUから直接アクセス不可能 (動作が低速)
  一度主記憶装置に読み込む必要がある
接続規格
  USB
  Serial ATA(SATA)
Notes: 接続の形式にどこまで触れる?
装置名の統一
  IDEはPC/AT オリジナルの接続規格
----- Meeting Notes (2014/05/09 18:43) -----
・記憶装置消す
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・SDカードの代わりに光学
・USBメモリの記憶方法

## Slide 32: ハードディスクドライブ(HDD)
HITACHI
HDP725050GLA
500GB
磁性体を塗布した円盤を高速に回転させ,磁気ヘッドからデータを読み書き
単位容量あたりの価格が安価
現在の主要な記憶装置
ただし振動に弱い
  取り扱いに注意
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/63/5783863.html
Notes: 磁気ヘッドと円盤の間の距離が～10^{-6} mである話は口頭説明
右の画像の引用元は??
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・記憶装置消す

## Slide 33: 光学ディスク (CD,DVD,BD)
ディスクにレーザ光を当て, 光学的にデータを読み書き
  データの記録密度
    DVD, BD > CD
  両面記録, 多層記録可能
  キズに弱い
規格例
  *-ROM (Read Only Memory ) 読み取り専用
  *-R (Recordable ) 一度だけ書き込み可能
  *-RW, BD-RE (ReWritable) 何度も書き込み可能
http://en.wikipedia.org/wiki/DVD
Notes: 光学ドライブにデータを書き込みしたことがある人を聞いてみる
典型的な記憶容量を記述する
光（半導体レーザー）の反射により情報を読み書きする記録媒体（ディスクメディア）.
CD-Rは色素を焼いて記録するのに対し、CD-RWはディスク上の記録素材をレーザーで熱して結晶構造を変えることによって反射率を変化させる
光学ディスクなら何でも使えるわけではない(口頭)
BD だけ違う名前→なぜ?わからない．
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・CD削除
・DVD、BDの違いって？

## Slide 34: USB メモリ
電気的にデータを読み書きする
  コントローラチップ: データの読み書きの制御
  メモリチップ : データを保存
静電気に弱い
  取り扱いに注意
記録回数が有限
SONY
USM8GLX L
Notes: 書き込み回数10^5 回 は企業が保証する回数
フラッシュメモリ(電源を切ってもデータが消えない)を搭載しているから
不揮発性
自前で電子を持てる(コンデンサーを持つ)
外部と絶縁されている
→静電気に弱い理由

## Slide 35: Serial ATA (SATA)
Serial Advanced Technology Attachment
接続規格の１種
HDD, 光学ディスクドライブなどに接続
現在の標準的な接続規格
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・２つめ３つめ
・接続する
・光学ディスクドライブ

## Slide 36: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウスなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカードなど
記憶装置
  RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカードなど
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: SSD SDカード
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・サウンドカードを消す

## Slide 37: その他の装置
マザーボードのバススロット (後述) に 装着し, 機能を拡張
  ネットワークカード 等
Notes: 情報実験機だとネットワークカードはオンボードであると述べておいた方が良さそう.
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・文言をあわせる

## Slide 38: ネットワークカード
LANに接続するための拡張カード
  マザーボード内蔵タイプのものも多い
別名
  NIC (Network Interface Card)
  LAN card
  LAN board
Intel 9301CT
Notes: この機械1 つ1 つに固有のMACアドレスが付けられている
最近はほとんどのものがオンボードとなっている
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・その他のの装置
・マザーボードに内蔵されているものも多い

## Slide 39: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウスなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカードなど
記憶装置
  RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカードなど
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: SSD SDカード

## Slide 40: マザーボード
計算機などに利用される電子装置を接続 するための主要な電子回路基盤
これまで紹介した機能を統合・調整する装置
ASUS
P8H77-V
Notes: 新しいマザーボードの図に変える
そもそも「南北」はどう決めているのだっけ?→CPUスロットがついている方向が北
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・マザーボード
＋統合・調整する装置

## Slide 41: マザーボード
メモリ
スロット
CPU
スロット
→ 北
南←
PCIe
バススロット
チップセット
SATA
コネクタ
Notes: 新しいマザーボードの図に変える
そもそも「南北」はどう決めているのだっけ?→CPUスロットがついている方向が北
オンボードのもののポートはこれだという説明もしておく

## Slide 42: バス(BUS)
コンピュータ内で各装置がデータのやり取りをするための共通伝送路
メモリ
CPU
ディスプレイ
HDD
キーボード
NIC
BUS
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・バスについての説明について絵を入れる
・シリアルバス、パラレルバスいらん
・いろんなデバイスが教養しているというのが体制つ

## Slide 43: PCI スロット
→ 北
南←

## Slide 44: PCI バス
Peripheral Components Interconnect BUS
拡張バスの1 種
PCI スロットが接続されているバス
スロットに拡張カードを挿す事で機能を拡張
PCI Express (PCIe)
  PCI バスよりもさらに高速
  情報実験機にはネットワークカードを挿している
Notes: ネットワークカードはオンボード
PCI Express は送信と受信を分離することで転送速度を速めた．
従来のPCIバス と比べると3-4 倍くらい
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・PCI BUS
・拡張バス？？？きるか？
・機能を追加？？？
・情報実験機ではに直す

## Slide 45: チップセット
→ 北
南←
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・チップセット

## Slide 46: チップセット
コンピュータの内部で CPU や RAM, 拡張カード間のデータ受け渡しを管理する一連の回路群
データの交通整理屋さん
Notes: 言葉の統一
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・主記憶装置（CPU）
・ノース、サウス削除
・オンボード、ビデオ、ネットワーク

## Slide 47: （補足）デバイスドライバ
これまで紹介した装置等を使用可能にするための ソフトウェア
  各装置ごとに用意される
  OSごとに異なるものを用意する必要有り
OSと装置の橋渡し的役割
OS
デバイス
ドライバ 1
デバイス
ドライバ 2
ハード
ウェア 1
ハード
ウェア2
Notes: 言葉の統一
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・主記憶装置（CPU）
・ノース、サウス削除
・オンボード、ビデオ、ネットワーク

## Slide 48: まとめ
ハードウェアとはPCを構成する物理的実体
PCの機能と対応する装置
  入力：キーボード, マウス など
  処理：CPU
  出力：ビデオカード, ディスプレイ など
  記憶： RAM, HDD, SSD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
  統合・調整：マザーボード (チップセット, バス など)
  その他：ネットワークカード など
情報実験機のハードに不具合が発生したら, 自分で分解, 分析しましょう
Notes: ----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・前に揃えます
・統一ハード
・計算機の適宜分析、分解しましょ
・分析、分解

## Slide 49: 参考文献
IT 用語辞典 e-words (http://e-words.jp/)
ウィキペディア (http://ja.wikipedia.org/)
見てわかるパソコン解体新書 Vol. 5, 大島篤 著, ソフトバングパブリッシング株式会社

## Slide 50: 付録

## Slide 51: 記憶装置 ～フロッピーディスク(FD)～
磁性体を塗布した円盤を磁気ヘッドに近づけてデータを読み書きする
安価なため, 古くから使用されている
磁気に弱い
最近はほとんど使われていない
Notes: 画像いれますか.[済]
Sony の生産終了の話が記憶に新しい.

## Slide 52: 接続規格 ～ IDE ～
Integrated Device Electronics
PC/AT登場時のハードディスクインターフェース
  DVD, CD なども接続可能
伝送速度はSATA よりも遅い
1本のケーブルで 2 つの装置を接続可能
最近は使われていない
  新機材では接続不可
Notes: 細かい話なので, カット?外部記憶装置の話に取り込めるか?
Primary, Secondary の話は重要になって来るのだっけ?
Master, slave の違いに気を付ける
なぜ二つの装置をつなげるようにしたのか．→マザーボードの面積との兼ね合い?(調べる)
----- Meeting Notes (2014/05/09 19:20) -----
・付録参考資料

## Slide 53: 情報実験機の一世代前の マザーボード
→ 北
南←
PCI,AGP
バススロット
IDEバススロット
メモリ
スロット
CPU
スロット
チップセット
ASUS P5P800
Notes: 新しいマザーボードの図に変える?

## Slide 54: PCIバス
→ 北
南←

## Slide 55: AGPバス
→ 北
南←

## Slide 56: AGPバス
Accelerated Graphics Port Bus
ビデオカード専用バス
PCI バスよりも高速
  AGPバス : 266 〜 1066 MB/s
  PCIバス : 133 MB/s
Notes: 数字はあまり重要ではないので, あまり出さないことにする?

## Slide 57: チップセット
→ 北
南←

## Slide 58: IDE 接続設定
ハードディスクインターフェイスの規格.
1 コネクタで2台のHDD を接続できる.
接続したドライブが指定したIDで認識されているか確認
プライマリー/セカンダリー
マスター/スレーブ
Secondary
Primary
Notes: 情報実験の新マザーボードのIDEのポートは1つしかないので, プライマリー・セカンダリーは意識しなくて良い