## Slide 1: INEX 第 5 回 ハードウェア解説と機器の分解
三上 峻
(北大理・宇宙理学専攻)
2012/05/18

## Slide 2: 本日の講義の内容
Introduction
PCのハードウェアに必要な機能
各装置の概要
  入力装置(キーボード, マウス など)
  出力装置(ビデオカード, ディスプレイ など)
  記憶装置(RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など)
  マザーボード (チップセット, バス など)
  その他の装置（ネットワークカード など）

## Slide 3: Introduction

## Slide 4: ハードウェアとソフトウェア
ハードウェア (ハード)
  コンピュータを構成している電子回路や周辺機器などの物理的実体
    キーボード, ディスプレイ, CPU など
ソフトウェア (ソフト)
  コンピュータを制御する手順・命令といった物理的実体のないもの
    OS[第2回], シェル[第3回]など
計算機を使う為には「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両方が必要不可欠
Notes: 「計算機を管理するためのソフトウェア」がOS
「ハードウェア」と「ソフトウェア」の仲介役がカーネル
「人間」と「計算機」の仲介役がシェル
タイトル: 計算機の構成

## Slide 5: PC
Personal Computer
  いわゆる「パソコン」
原義は「個人用の低価格な計算機」
「PC」 ≒ 「PC/AT 互換機」+「Mac」+ ・・・
  昔は PC といえばほとんど 「PC/AT互換機」
  最近は Mac やタブレットPCのシェアも増えてきている
Notes: 今やパソコンの定義が曖昧
PC/AT とは1984 年にIBM が発売したPCモデル5170 のこと
正式名称は“The Personal Computer for Advanced Technologies 5170”
この機能を継承したものがPC/AT 互換機(今やほとんど互換性がない)

## Slide 6: PC/AT
PC/AT (Personal Computer/Advanced Technology)
  IBM が 1984 年に発表したPC
  設計仕様が公開
    互換製品が各社から販売され, 業界標準となった
  PC/AT互換機
    「PC/AT」と互換性のあるパソコン
    OS には Windows や Unix 系を用いることが多い
  日本用に作ったものを 「DOS/V マシン」と呼ぶ
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/43/5785643.html
Notes: 現在では「PC/ATをベースにソフトウェア面の上位互換性を配慮しながらも、各種の拡張や競争や標準化を重ね、事実上の標準を確立したマシンや仕様の総称」

## Slide 7: DOS/V
DOS/V (Disk Operating System/Video Graphics Array )
  PC/AT互換機用の OS
    日本 IBM が1990年に発売
  MicrosoftのOSである「MSｰDOS」 に日本語機能を追加
  世界標準規格である PC/AT互換機で日本語が扱えるようになり, 海外の安い PC/AT 互換機が大量に日本市場に流入
Notes: それまでパソコンで日本語を利用するにはハードウェアに日本語機能を内蔵したNECのPC-9800シリーズ(及びその互換機)を使うしかなかった

## Slide 8: 情報実験機もPC/AT互換機
EPnetFaN 有志により組み立てられた自作の PC/AT 互換機
簡単に部品を分解することが出来, PC のハード的仕組みを学習しやすい
  最近は電器屋でも組み立てやすい機材を入手可能
今回と次回で
分解・組み立てを体験しましょう !
前面
背面
Notes: メーカー品は保証が効かなくなる

## Slide 9: PCのハードウェアに必要な機能

## Slide 10: PCのハードに必要な機能
入力機能
  マウスでクリック
  キーボードで入力
出力機能
  ディスプレイに表示
記憶機能
  USB メモリに保存
処理機能
  アプリケーションソフトの実行
    ブラウザの起動
今日は, 明後日締め切りの情報実験のレポートを書くつもりだった.
まずブラウザのアイコンをマウスでクリックし, レポート投稿システムの画面を開いた.
まだキーボードに慣れていないため入力が進まない.
目が疲れたので, 「ニ○ニ○動画」の動画で目の保養をする事にした.
おもしろい動画がディスプレイに表示された.
長時間動画を見すぎてレポートが終わらなかったため,
未完成のレポートをメモ帳にコピペし, 持参した USB メモリに保存した.
明日こそがんばろう.
M 君の日記(2012/XX/XX)

## Slide 11: まとめると．．．
入力
マウスで
クリック
記憶
USBメモリに保存
統合・調整
PC
処理
ブラウザの起動
ブラウザによる処理
出力
ディスプレイ
に表示

## Slide 12: 各装置の概要

## Slide 13: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウス, スキャナ, タッチパネルなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカード, プリンタなど
記憶装置
  RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカード, サウンドカード など
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: 装置名の統一をする

## Slide 14: 入力装置
人間の命令を計算機に伝える装置
  キーボード
  マウス

## Slide 15: 入力装置 ～キーボード～

## Slide 16: 入力装置 ～マウス～

## Slide 17: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウス, スキャナ, タッチパネルなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカード, プリンタなど
記憶装置
  RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカード, サウンドカード など
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)

## Slide 18: 処理装置 ～CPU～
Central Processing Unit
動作周波数が大きいと処理が速い
コア数が多いとより多くの並列処理ができる
Core2 Quad Q9550
2.83 GHz
マザーボードにCPUを装着した状態
さらにCPUファンを装着した状態
Notes: Core2 = バージョン
Quad = コアが4つついている→4 つの処理を並列に行うことができる
CPU の普遍的な機能についてのみ話す

## Slide 19: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウス, スキャナ, タッチパネルなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカード, プリンタなど
記憶装置
  RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカード, サウンドカード など
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)

## Slide 20: 出力装置
処理結果を人間に伝える装置
  ディスプレイ
  ビデオカード

## Slide 21: 出力装置 ～ディスプレイ～

## Slide 22: ビデオカード
ATI XPERT 98
VRAM: 8MB, ビデオチップ: RAGE
画面表示機能を追加するカード(拡張カード)
  描画を行うチップ(ビデオチップ)
  アナログ・デジタルデータへの変換を行うチップ
  描画データを保持する為のメモリ(VRAM：Video Random Access Memory)
  画像処理用の集積回路(GPU)
別名
  グラフィックカード
  グラフィックボード
最近はマザーボードに組み
込まれているものもある (オ
ンボード)
Notes: GPUは数値計算に利用されることもある(GPGPU)
カードに搭載されているチップやメモリによって描画速度、
解像度、3D性能などが異なる

## Slide 23: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウス, スキャナ, タッチパネルなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカード, プリンタなど
記憶装置
  RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカード, サウンドカード など
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)

## Slide 24: 記憶装置
入力・出力データや処理結果, プログラム(ソフトウェア)を読み書きする装置
  主記憶装置(メインメモリ)
  外部記憶装置(ディスクドライブなど)

## Slide 25: 記憶装置 ～主記憶装置(メインメモリ)～
RAM（Random Access Memory)
半導体素子を利用して電気的に記憶する
  電源を落とすと記録内容は消滅
CPUから直接アクセス可(動作が高速)
単位容量あたりの価格が高い
Transcend DDR2800 / 2 GB
Notes: RAM
格納されたデータに任意の順序でアクセスできる（ランダムアクセス）メモリの意味
「ランダム」ということは、データのどんな断片でも、その物理的位置や前後のデータとの関係に関わらず、一定時間参照できる

## Slide 26: 記憶装置 ～外部記憶装置～
磁気・光学・電気を利用して記憶する装置
  電源を供給しなくてもデータは消えない
  HDD, DVD, CD, USB メモリ, 等
CPUから直接アクセス不可能(動作が低速)
  一度主記憶装置に読み込む必要がある
接続規格
  Serial ATA(SATA)
  IDE
    PC/AT オリジナルの接続規格
  USB
Notes: 接続の形式にどこまで触れる?
装置名の統一
  IDEはPC/AT オリジナルの接続規格

## Slide 27: 記憶装置 ～ハードディスクドライブ(HDD)～
磁性体を塗布した円盤を高速に回転させ,磁気ヘッドからデータを読み書きする
容量が大きく, 単位容量あたりの価格が安い
現在の主要な記憶装置
ただし振動に弱い
  取り扱いは慎重に!
HITACHI
HDP725050GLA
500GB
Notes: 磁気ヘッドと円盤の間の距離が～10^{-6} mである話は口頭説明で[済]
右の画像の引用元は??

## Slide 28: 記憶装置 ～光学ディスク(CD,DVD,BD)～
ディスクにレーザ光を当て, 光学的にデータを読み書きする
  DVD, BDは CD よりもデータの記録密度が高いだけでなく, 両面記録, 多層記録が可能
  キズに弱い
規格の例
  *-ROM (Read Only Memory ) 読み取り専用
  *-R (Recordable ) 一度だけ書き込み可能
  *-RW, BD-RE (ReWritable) 何度も書き込み可能
Notes: 光（半導体レーザー）の反射により情報を読み書きする記録媒体（ディスクメディア）.
CD-Rは色素を焼いて記録するのに対し、CD-RWはディスク上の記録素材をレーザーで熱して結晶構造を変えることによって反射率を変化させる
光学ディスクなら何でも使えるわけではない(口頭)
BD だけ違う名前→なぜ?わからない．

## Slide 29: 記憶装置 ～USB メモリ～
電気的にデータを読み書きする
  コントローラチップ: データの読み書きの制御
  メモリチップ : データを保存
静電気に弱い
  取り扱いは慎重に!
記録回数が有限
SONY
USM8GLX L
Notes: 書き込み回数10^5 回 は企業が保証する回数
フラッシュメモリ(電源を切ってもデータが消えない)を搭載しているから
不揮発性
自前で電子を持てる(コンデンサーを持つ)
外部と絶縁されている
→静電気に弱い理由

## Slide 30: Serial ATA
Serial Advanced Technology Attachment
HDD, 光学ドライブなどに接続可能
  情報実験機では 4 本の SATA ケーブルが接続可能
Notes: 情報実験機は 3 Gbps ??

## Slide 31: IDE
Integrated Device Electronics
PC/AT互換機用のハードディスクインターフェース
  DVD, CD なども接続可能
伝送速度はSATA よりも遅い
1本のケーブルで 2 つの装置を接続可能
Notes: 細かい話なので, カット?外部記憶装置の話に取り込めるか?
Primary, Secondary の話は重要になって来るのだっけ?
Master, slave の違いに気を付ける
なぜ二つの装置をつなげるようにしたのか．→マザーボードの面積との兼ね合い?(調べる)

## Slide 32: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウス, スキャナ, タッチパネルなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカード, プリンタなど
記憶装置
  RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカード, サウンドカード など
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)
Notes: SCSI についてもう少し調べる

## Slide 33: その他の装置
マザーボードのバススロット(後述)に装着することで 拡張機能を提供
  ネットワークカード
  サウンドカード
Notes: 情報実験機だとネットワークカードはオンボードであると述べておいた方が良さそう.

## Slide 34: その他の装置 ～ネットワークカード～
LANに接続するための拡張カード
情報実験機ではマザーボードに内蔵されている(オンボード)
別名
  NIC (Network Interface Card)
  LAN card
  LAN board
FNW-9800-T
Notes: この機械1 つ1 つに固有のMACアドレスが付けられている
最近はほとんどのものがオンボードとなっている

## Slide 35: 装置の種類
入力装置
  キーボード, マウス, スキャナ, タッチパネルなど
処理装置
  CPU（Central Processing Unit）
出力装置
  ディスプレイ, ビデオカード, プリンタなど
記憶装置
  RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
その他の装置
  ネットワークカード, サウンドカード など
以上の機能を結合•調整する装置
  マザーボード(チップセット)

## Slide 36: マザーボード
Notes: 新しいマザーボードの図に変える
そもそも「南北」はどう決めているのだっけ?→CPUスロットがついている方向が北

## Slide 37: マザーボード
メモリ
スロット
CPU
スロット
→ 北
南←
PCI
バススロット
IDEバススロット
チップセット
P5Q Deluxe
SATAコネクタ
Notes: 新しいマザーボードの図に変える
そもそも「南北」はどう決めているのだっけ?→CPUスロットがついている方向が北
オンボードのもののポートはこれだという説明もしておく

## Slide 38: バス(BUS)
コンピュータ内で各回路がデータをやり取りするための伝送路
シリアルバス
  1 本の信号線で1 ビットずつ順番にデータを転送
パラレルバス
  複数の信号線で同時に複数のビットを転送

## Slide 39: PCIスロット
→ 北
南←

## Slide 40: PCI バス
Peripheral Components Interconnect BUS
PCI スロットが接続されているバス
スロットに拡張カードを挿す事により機能を追加出来る
  情報実験機にはビデオカードが挿入されている
PCI Express (PCIe) と呼ばれるバスが搭載されているマザーボードも存在
  PCIバスよりも高速
Notes: ネットワークカードはオンボード
PCI Express は送信と受信を分離することで転送速度を速めた．
従来のPCIバス と比べると3-4 倍くらい

## Slide 41: チップセット
→ 北
南←
サウス
ブリッジ
ノースブリッジ

## Slide 42: チップセット
コンピュータの内部で CPU や RAM, 拡張カード間のデータ受け渡しを管理する一連の回路群
データの交通整理屋さん
ノースブリッジ: CPU, メインメモリを制御
サウスブリッジ: PCIバス，SATAコネクタなどに接続された機器を制御
  最近ではノースブリッジ, サウスブリッジが統合されたマザーボードもある
Notes: 言葉の統一

## Slide 43: まとめ
ハードウェアとはPCを構成する物理的実体
PCの機能と対応する部品
  入力：キーボード, マウス など
  処理：CPU
  出力：ビデオカード, ディスプレイ など
  記憶： RAM, HDD, BD, DVD, CD, USBメモリ など
  統合・調整：マザーボード (チップセット, バス など)
  その他：ネットワークカード など
情報実験機のハードに不具合が発生したら, 自分で分解・分析しましょう

## Slide 44: 参考文献
IT 用語辞典 e-words (http://e-words.jp/)
『見てわかるパソコン解体新書 Vol. 5』 大島篤 著 ソフトバングパブリッシング株式会社
シリアルとパラレルとはどう違う？（第3回）：PC Online
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070517/271422/?rt=nocnt

## Slide 45: 付録

## Slide 46: 記憶装置 ～フロッピーディスク(FD)～
磁性体を塗布した円盤を磁気ヘッドに近づけてデータを読み書きする
安価なため, 古くから使用されている
磁気に弱い
最近はほとんど使われていない
Notes: 画像いれますか.[済]
Sony の生産終了の話が記憶に新しい.

## Slide 47: 情報実験機の一世代前のマザーボード
→ 北
南←
PCI,AGP
バススロット
IDEバススロット
メモリ
スロット
CPU
スロット
チップセット
ASUS P5P800
Notes: 新しいマザーボードの図に変える?

## Slide 48: PCIバス
→ 北
南←

## Slide 49: AGPバス
→ 北
南←

## Slide 50: AGPバス
Accelerated Graphics Port Bus
ビデオカード専用バス
PCI バスよりも高速
  AGPバス : 266 〜 1066 MB/s
  PCIバス : 133 MB/s
Notes: 数字はあまり重要ではないので, あまり出さないことにする?

## Slide 51: チップセット
→ 北
南←

## Slide 52: IDE 接続設定
ハードディスクインターフェイスの規格.
1 コネクタで2台のHDD を接続できる.
Secondary
Primary
接続したドライブが指定したIDで認識されているか確認
プライマリー/セカンダリー
マスター/スレーブ
Notes: 情報実験の新マザーボードのIDEのポートは1つしかないので, プライマリー・セカンダリーは意識しなくて良い