## Slide 1: 最低限 Unix (Linux) III ネットワークの仕組み
情報実験第 4 回(2016/05/13)
北海道大学大学院
理学院宇宙理学専攻
三上 峻
Notes: ・コンピュータネットワークの仕組みについて学ぶ
・情報化時代の大人になるためのたしなみ
・

## Slide 2: 本日のお話
計算機はどのように通信しているのか
ネットワークに繋げるために必要な情報は？

## Slide 3: 本日のレクチャー内容
ネットワーク概要
  ネットワーク
  コンピュータネットワーク
  LAN, WAN, Internet
ネットワーク通信のために
  TCP/IP
  ネットワークパラメータ
  DNS

## Slide 4: ネットワーク
点(ノード)を経路(リンク)でつないだ網
ノード
リンク
ネットワーク
(IT 用語辞典 e-Words, ネットワーク)

## Slide 5: コンピュータネットワーク
計算機同士の接続により構築されるネットワーク
  点(ノード)：計算機
  経路(リンク)：ネットワークケーブル，電波
  伝達するもの：電気信号
コンピュータネットワーク

## Slide 6: LAN と WAN
LAN (Local Area Network)
  複数の計算機を相互接続したネットワーク
    例：情報実験機同士，家庭内ネットワーク
WAN (Wide Area Network)
  複数のLAN を相互接続したネットワーク
    例：HINES (理学部 + 工学部 + 図書館 + … )
LAN
LAN
LAN
WAN

## Slide 7: Internet へ
Internet
  ARPAnet を起源とする世界規模のネットワーク
  ※ internet
    複数のネットワークを相互接続するネットワーク
ネットワーク通信は個人の計算機から，LAN, WAN を通じてInternet へ
Internet

## Slide 8: 本日のレクチャー内容
ネットワーク概要
  ネットワーク
  コンピュータネットワーク
  LAN, WAN, Internet
ネットワーク通信のために
  TCP/IP
  ネットワークパラメータ
  DNS

## Slide 9: TCP/IP ～通信の手順・ルール～

## Slide 10: ネットワーク通信の概要
データをパケットに分割
  パケット：データ転送における最小単位
パケットはネットワークを通って相手の計算機の ポートへ転送
パケットは全て転送された後，元のデータに結合
パケット
ポート
相手の計算機
データ
自分の計算機

## Slide 11: パケットに分割する利点
データをパケットに分割しない場合
伝送路が占有され, 複数のコンピュータが同時に通信できない.

## Slide 12: パケットに分割する利点
データをパケットに分割した場合
伝送路の占有がないため
複数のコンピュータで
1つの伝送路を共有可能となる.

## Slide 13: ポート
パケットの受け取り窓口
  パケットにポート番号などが付与
ポート番号はサービスやアプリケーション毎に固有の値
  メール送信 (SMTP) ： 25 番
  Web 閲覧 (HTTP) ： 80 番
80
25
25 port (SMTP)
80 port (HTTP)
パケット
ポート番号

## Slide 14: ネットワーク通信のために
通信を行うための規約(プロトコル)が必要
  同じプロトコルを使用しているならば，異なるOS 同士でも通信可能
インターネットの通信規約 = TCP/IP
例：電話で誰かと通話するためのプロトコル
電話番号を打ち込む
相手が出る
「もしもし、○○です・・・」
電話を切る

## Slide 15: TCP/IP
コンピュータネットワークの標準プロトコル群
通信の手順を複数の層に分割
  アプリケーションや階層により用いられるプロトコルが異なる
階層 | 代表的なプロトコル
アプリケーション層 | SMTP (メール送信), HTTP (Web 閲覧)
トランスポート層 | TCP, UDP
インターネット層 | IP
ネットワークインターフェース層 | Ethernet
上位
下位
送信
受信
Notes: TCP(Transmission Control Protocol)
IP (Internet Protocol)
プロトコルのページで上位、下位とあるそれは何から決められているの？→物理的なものに近いものを下位と決めている。

## Slide 16: 画像データを送る
アプリケーション層の仕事
  TCP/IP で扱える形式にデータを加工
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層

## Slide 17: 画像データを送る
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層
２５番ポート(SMTP)へ
パケット番号６番目

## Slide 18: 画像データを送る
トランスポート層の仕事
  データをパケットに分割
  宛先ポートとパケット順序情報の付加
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層
２５番ポート(SMTP)へ
パケット番号６番目

## Slide 19: 画像データを送る
インターネット層の仕事
  パケット通信経路の決定
    ネットワークパラメータ
ネットワークインターフェース層の仕事
  電気信号への変換
  ハードウェアが電気的に接続しているか確認
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層

## Slide 20: 送信完了！

## Slide 21: 画像データを受け取る
ネットワークインターフェース層の仕事
  電気信号からデータを復元
  本当に自分宛てのパケットか確認
インターネット層の仕事
  送信者・受信者情報の 復元
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層
Notes: IPアドレスと各ネットワーク固有のアドレスとの対応をとるためのARP（Address Resolution Protocol）／RARP（Reverse Address Resolution Protocol）が存在
本来は ネットワークインターフェース層は
物理層 と データリンク層 に分かれる

## Slide 22: 画像データを受け取る
トランスポート層の仕事
  分割したパケットの結合
    欠損チェックも行う
  宛先ポートへの転送
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層

## Slide 23: 画像データを受け取る
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層

## Slide 24: 画像データを受け取る
アプリケーション層の仕事
  TCP/IP 形式のデータをアプリケーション用に加工
アプリケーション層
トランスポート層
インターネット層
ネットワーク インターフェース層

## Slide 25: 受信完了！

## Slide 26: ネットワーク通信における各層の仕事
 | 送信時 | 受信時
アプリケーション層 | TCP/IP で扱える データ形式へ変換 | アプリケーション用の aデータ形式へ変換
トランスポート層 | パケット分割 宛先ポート・パケット 順序情報の付加 | パケット結合 ポートへデータ転送
インターネット層 | パケット通信経路の 決定 | 送信者・受信者情報 の復元
ネットワーク インターフェース層 | データ ↓ (変換) 電気信号 | データ ↑ (変換) 電気信号
Notes: パケットが分割結合される層はどこ？

## Slide 27: 本日のレクチャー内容
ネットワーク概要
  ネットワーク
  コンピュータネットワーク
  LAN, WAN, Internet
ネットワーク通信のために
  TCP/IP
  ネットワークパラメータ
  DNS

## Slide 28: ネットワークパラメータ ～通信経路決定の要素～

## Slide 29: 基本知識：bit と octet
bit
  コンピュータの扱うデータの最小単位
  0(off) or 1(on) の2通りの情報
octet
  通信におけるデータの基本単位
  1 octet = 8 bit = 2^8 = 256 通りの情報
    1 byte = 8 bit ではない場合があるので注意

## Slide 30: 相手と通信するために必要なこと
送信先特定
  相手がネットワーク上のどこにいるか
通信経路の決定

## Slide 31: 送信先特定と通信経路の決定
TCP/IP 通信では以下のネットワークパラメータを用いて送信先と通信経路を決定する
  IP アドレス
  サブネットマスク
  ネットワークアドレス
  ゲートウェイアドレス
  ブロードキャストアドレス
  MAC アドレス
Notes: ネットワークで取れる経路は無数に存在する
相手はどこにいるのか どうすれば最短経路でたどり着けるか

## Slide 32: IP アドレス
ネットワーク上の「住所」
  ネットワーク管理者より, 一つのネットワークデバイスに対して一つ割り当てられる
4octet = 32 bit の識別子
  1octet 毎にピリオドで区切り, 10進数表記
ネットワーク部とホスト部から成り立つ
全世界で使えるIPv4 アドレス数は約 43 億個(232個)
  IPv4: Internet Protocol version 4
  2011/02/03 IANA(Internet Assigned Numbers Authority) が管理する IPv4 枯渇 => IPv6 へ
133. 87. 45. 15
= 10000101. 01010111. 00101101. 00001111
1 octet = 8 bit
Notes: このIPはIPv4というもので32bitで表されるIPv6 は128bitで表す
2011年2月3日、 インターネット上で利用されるアドレス資源をグローバルに管理する IANA (Internet Assigned Numbers Authority) において新規に割り振りできる IPv4アドレス が無くなりました。 続いて2011年4月15日には、 アジア太平洋地域の RIR (地域インターネットレジストリ)である APNICにおいても、通常の申請により割り振り可能であるIPv4アドレスの在庫がなくなり、アジア太平洋地域は、いわゆる「IPv4アドレス在庫枯渇」の 状態となりました。JPNICでは独自のアドレス在庫を保有せず、APNICと共有しているため、APNICでの通常割り振り終了に伴い、 JPNICでの通常の割り振りも終了しました。

## Slide 33: ネットワーク部・ホスト部
ネットワーク部
  所属しているネットワークを示す部分
  「都道府県・市町村」
ホスト部
  計算機自身を示す部分
  「番地、マンション名、部屋番号」
ネットワーク部とホスト部はサブネットマスクにより識別される
Notes:   全ての計算機にランダムな IP を付けると混乱

## Slide 34: サブネットマスク
ネットワーク部とホスト部の境界を示す
  IP アドレスのどこまでが「都道府県・市町村」でどこからが「番地・マンション名・部屋番号」なのかを表す
  上記の例では上位 24 bit 目までがネットワーク部となる
表記方法は IP アドレスと同じ
133. 87. 45. 15
= 10000101. 01010111. 00101101. 00001111
255. 255. 255. 0
= 11111111. 11111111. 11111111. 00000000
IP アドレス
サブネット マスク
ホスト部
ネットワーク部

## Slide 35: ネットワークアドレス
10000101. 01010111. 00101101. 00001111
X X X X
11111111. 11111111. 11111111. 00000000
|| || || ||
10000101. 01010111. 00101101. 00000000
= 133. 87. 45. 0
所属ネットワークを示すアドレス
  IP アドレスとサブネットマスクとの論理積
  どこまでの bit がネットワーク部なのかを示すため最後に / ○○であらわすことがある
    上記の例では 133.87.45.0/24
ネット ワーク アドレス
IP アドレス
サブ ネット マスク
Notes: 論理積とは聞く
論理積(かつ)
片方が偽(0)なら出る結果も偽
両方が真(1)のときだけ結果が真

## Slide 36: 通信時の経路判定
相手の IP アドレス と自分のサブネットマスク の論理積
自分のIP アドレスと自分のサブネットマスクの論理積
経路判定
  1と2が一致 = 同一ネットワーク内 ⇒ 直接通信
  不一致 = 別ネットワーク ⇒ ゲートウェイを仲介
    ゲートウェイアドレスにより識別
133.87.45.15
255.255.255.0
255.255.255.0
133.87.45.26
133.87.45.0/24
133.87.45.0/24
133.50.160.51
255.255.255.0
255.255.255.0
133.87.45.26
133.50.160.0/24
133.87.45.0/24

## Slide 37: ゲートウェイ
ネットワークの出入口
  LANの外側から見た LAN の「代表者」
    代表者として LAN 外部とのやりとりをおこなう
  出入り口を一元化することで経路制御が楽
ゲートウェイアドレス
  ゲートウェイに割り当てられているアドレス
  LAN の内側と LANの外側でそれぞれ異なる
  IP アドレスを持つ
異なる
ネットワークへ
LAN
ゲートウェイ

## Slide 38: ゲートウェイアドレス
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24

## Slide 39: ブロードキャストアドレス
ネットワーク全体へ同時にデータを送信するためのアドレス
  データを送信する際に送信先の計算機（MACアドレス）を知るために必要(後述)
ホスト部の bit が全て 1 の IP アドレス
  ネットワークアドレス(ホスト部が全て 0 )とともに, 特定の計算機の IP アドレスとして使用が禁止されている
133. 87. 45. 255
= 10000101. 01010111. 00101101. 11111111

## Slide 40: MAC アドレス
Media Access Control Address
  別名：物理アドレス, ハードウェアアドレス, イーサネットアドレス
ネットワークインターフェース層で認識される アドレス
  最終的なデータの送信先の特定に使われる
  個々のネットワークデバイス に固有の番号
00: F3: A7: CC: 5D: R2

## Slide 41: 通信経路の設定(同一ネットワーク内)

## Slide 42: 同一ネットワーク内の通信 (A がB に通信)
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
AはBのIP アドレスは知っているが，Bがどの計算機(MAC アドレス) かは不明
A
B
C
Notes: 絵を変える

## Slide 43
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
IP アドレスとサブネットマスクの論理積から，Bが同一ネットワークにいると判定
同一ネットワーク内の通信 (A がB に通信)
Notes: 絵を変える

## Slide 44
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
A はB のIP アドレス情報をブロードキャストアドレスへ送信
同一ネットワーク内の通信 (A がB に通信)
Notes: 絵を変える

## Slide 45
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
B は受け取った情報が自分宛てだと知り，
B 自身のMAC アドレスを含む情報をA に返送
同一ネットワーク内の通信 (A がB に通信)
Notes: 絵を変える

## Slide 46
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
A は送信したい情報を取得したMACアドレスへ送信
同一ネットワーク内の通信 (A がB に通信)
Notes: 絵を変える

## Slide 47: 通信経路の設定(同一ネットワーク外)

## Slide 48
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
A はC のIP アドレスは知っているが，C がどの計算機(MAC アドレス) かは不明
Notes: 絵を変える

## Slide 49
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
IP アドレスとサブネットマスクの論理積から，C が同一ネットワークにいないと判定
Notes: 絵を変える

## Slide 50
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
C が同一ネットワークにいないとわかったので，ゲートウェイに情報を送信しようとする
Notes: 絵を変える

## Slide 51
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
A はゲートウェイのIP アドレス情報をブロードキャストアドレスへ送信する
Notes: 絵を変える

## Slide 52
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
ゲートウェイは受け取った情報が自分宛てだと知り，ゲートウェイ自身のMAC アドレスをA に返送
Notes: 絵を変える

## Slide 53
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
A は送信したい情報をゲートウェイのMAC アドレスへ送信
Notes: 絵を変える

## Slide 54
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
ゲートウェイはC のIP アドレスの情報をブロードキャストアドレスに送信
Notes: 絵を変える

## Slide 55
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
C は受け取った情報が自分宛てだと知り，C のMAC アドレスを含む情報をゲートウェイに返送
Notes: 絵を変える

## Slide 56
ゲートウェイアドレス
133.87.45.1
ゲートウェイアドレス
133.50.134.141
ゲートウェイ
ネットワークアドレス
133.87.45.0/24
ネットワークアドレス
133.50.134.0/24
A
B
C
同一ネットワーク外への通信 (A がC に通信)
ゲートウェイはA から受け取った情報をC のMAC アドレスに転送
Notes: 絵を変える

## Slide 57: 本日のレクチャー内容
ネットワーク概要
  ネットワーク
  コンピュータネットワーク
  LAN, WAN, Internet
ネットワーク通信のために
  TCP/IP
  ネットワークパラメータ
  DNS

## Slide 58: DNS ～人に優しいネットワーク～

## Slide 59: IPアドレスとドメイン名
IP アドレス (ex. 133.50.160.51)
  コンピュータ同士が認識するための番号
  国や時代が変わっても読み方が変化しない・管理しやすい
  数字の羅列は「人間にとって」憶えづらい
ドメイン名 (ex. www.ep.sci.hokudai.ac.jp)
  人間が認識するための名前
  IP アドレスよりも「人間にとって」憶えやすい
  日常のウェブブラウジングやメールアドレスもこちらを利用
  IP アドレスとドメイン名とを対応させる必要がある

## Slide 60: ドメイン名
構造は IP アドレスと同じ
ホスト部 (IP アドレスの「ホスト部」)
  管理者が自由に決定
ドメイン部 (IP アドレスの「ネットワーク部」)
  計算機が所属するネットワークの名称
  ネットワークを階層的に示している(ドメイン名空間)
    ep(地球惑星科学). sci(理学部). hokudai(北大) . ac(学術関係) . jp (日本)
www..ep.sci.hokudai.ac.jp
ホスト部 ドメイン部
Notes: ep 地球惑星科学

## Slide 61: ドメイン名空間
www.ep.sci.hokudai.ac.jp の例
Notes: 。“net”は“network”の略で、特に目的や用途などは定められていないが、インターネットサービスプロバイダ(ISP)やネット関連の事業や団体などが好んで使う傾向
。“com”は“commercial”(商用)の略で、企業や商用サービスなどでよく利用されている。
日本を意味するJPドメインの種類の一つで、企業のためのドメイン。
.kp が北朝鮮のトップドメイン(2007年にルートサーバに登録)

## Slide 62: DNS
DNS (Domain Name System)
  IPアドレスとドメイン名を対応させるシステム
DNS サーバ
  DNS サービスを提供するサーバ
  ネットワーク接続のためには
  DNS サーバのIP も必要
DNS サーバ
IP: 133.87.45.70
返答:
133.50.160.50 !!
mail.ep ~の
IP アドレス教えて!!
メールサーバ(mail.ep.sci.hokudai.ac.jp)
と通信したい場合
メールサーバ
IP: 133.50.160.50
mail.ep.sci.hokudai.ac.jp | 133.50.160.50
www.ep.sci.hokudai.ac.jp | 133.50.160.51
対応表

## Slide 63: まとめ:ネットワーク概要
ネットワーク
  点(ノード)同士を経路(リンク)で接続
コンピュータネットワーク
  計算機同士の接続により構築されるネットワーク
LAN, WAN, Internet
  LAN: 複数の計算機を相互接続したネットワーク
  WAN: 複数の計算機を相互接続したネットワーク
  Internet: ARPANET を起源とする世界規模ネットワーク
  ネットワーク通信は個人の計算機から，LAN，WAN を通じて Internet へ
Internet

## Slide 64: まとめ：ネットワーク通信のために
TCP/IP
  コンピュータネットワークの標準プロトコル(通信規約)
    コンピュータ同士が通信する際の約束事
  アプリケーションソフトウェアや階層により用いられるプロトコルが異なる
ネットワーク通信
  プロトコルに則りデータをパケットに分割し，ネットワークを介して相手の計算機のポートへ送信
階層 | 代表的なプロトコル
アプリケーション層 | SMTP (メール送信), HTTP (Web 閲覧)
トランスポート層 | TCP, UDP
インターネット層 | IP
ネットワークインターフェース層 | Ethernet

## Slide 65: まとめ：ネットワーク通信のために
必要なこと
  送信先特定
  最適(最短)な通信経路の選択
ネットワークパラメータ
  通信経路の最適化のために必要
    IP アドレス，サブネットマスク，ネットワークアドレス， ブロードキャストアドレス，ゲートウェイアドレス，MAC アドレス
DNS
  IP アドレスとドメイン名を対応させるシステム

## Slide 66: 実技編
各テーブル担当のTA によるネットワークトラブルが仕込まれます
  座学編・実技編の前半の内容をフル活用してトラブルシューティングしてください

## Slide 67: 参考文献
Wikipedia, IPv6, 2014/05/03
  http://ja.wikipedia.org/wiki/IPv6
竹下隆史. 村山公保. 荒井透. 苅田幸雄, マスタリング TCP/IP 入門編 第4版, オーム社, 平成20年6月30日 第6刷, ISBN 978-4-274-06677-1
三上 峻, INEX2014 第 4 回レクチャー資料, 2014/05/09
  http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~inex/y2014/0509/lecture/pub/

## Slide 68: 参考文献
渡辺健介, INEX2015 第 4 回レクチャー資料, 2015/05/08
  http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~inex/y2015/0508/lecture/pub/
キーマンズネット, 第1回通信ネットワークの仕組み2007/11/05
  http://www.keyman.or.jp/at/manage/nms/30002374/
Wikipedia, 識別子, 2016/05/03
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90

## Slide 69: 参考文献
IT 用語辞典 e-Words, ネットワーク，2016/05/12
  http://e-words.jp/w/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF.html

## Slide 70: コンピュータネットワークの管理形態
集中管理
  一つのコンピュータで ネットワークの管理する
  メリット
    運用やセキュリティ管理が容易
  デメリット
    障害が発生するとシステム全体が停止
分散管理
  複数のコンピュータで処理を分散して管理する
  メリット
    ネットワーク全体に及ぶ致命的な障害が発生しにくい
  デメリット
    運用やセキュリティ管理が複雑
Notes: http://www.pursue.ne.jp/jouhousyo/sysad/Network/ClientServer/decentralize.html

## Slide 71: コンピュータネットワークの管理形態
集中管理
  一つのコンピュータで ネットワークの管理する
  メリット
    運用やセキュリティ管理が容易
  デメリット
    障害が発生するとシステム全体が停止
分散管理
  複数のコンピュータで処理を分散して管理する
  メリット
    ネットワーク全体に及ぶ致命的な障害が発生しにくい
  デメリット
    運用やセキュリティ管理が複雑
Notes: http://www.pursue.ne.jp/jouhousyo/sysad/Network/ClientServer/decentralize.html

## Slide 72
ネットワークトポロジー
スター型
リング型
バス型
Notes: トポロジー(topology) 位相幾何学(数学)，
スター型 リング型の図を用意

## Slide 73
ネットワークトポロジー
スター型
リング型
バス型
Notes: スター型 リング型の図を用意

## Slide 74
TCP とUDP
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070305/263897/?SS=imgview&FD=2638409&ST=selfup
Notes: アプリケーション層
個々のプログラムの間で、どのような形式や手順でデータをやり取りするかを定めます。文字コードや画像などの形式、暗号化など、データの表現形式などもこの層で扱います。Webや電子メールなどのアプリケーションプロトコルはこの層に属します。
トランスポート層
通信を行うプログラムの間でのデータ伝送を実現します。必要に応じて、エラーの検出と回復や、双方向の通信路の確立なども行います。単にデータを伝送するだけのUDP（User Datagram Protocol）、信頼性のある双方向の通信を実現するTCP（Transmission Control Protocol）はこの層のプロトコルです。
インターネット層
ネットワーク上のデータの送信先を探す役割をになう．最適なルートを導き出すルーティング機能がる．複数のネットワークを相互に接続した環境（インターネットワーク）で、機器間のデータ伝送を実現します。IP（Internet Protocol）はこの層のプロトコルです。
ネットワークインターフェイス層
実際のネットワークハードウェアが通信を実現するための層で、各種イーサネット、無線LANなどがこの層に属します。また、モデムや光回線などを使って特定の相手と接続し、TCP/IPで通信するためのPPP（Point To Point）プロトコルなども、この層のプロトコルとなります。
アプリケーション層では，
個々のアプリケーションで，どのような形式や手順でデータをやり取りするかを決めます．Web やメールなどのインターネットにおける各種サービスに使用されるプロトコルが含まれています．
トランスポート層では，
通信を行うアプリケーション間の通信経路の確立とアプリケーションから渡されたデータを適した大きさに分割したり復元したりしています．また，アプリケーション層から渡されたデータにポート番号などを付加します．
ここでは，"TCP"は通信相手との間に必ずコネクションを確立し、データを正確かつすべて送りたいときに使うものです。
一方の"UDP"は通信相手との間にコネクションを確立せずに、データを早く送りたいときに使うものです。"UDP"はその特性上、通信途中でパケットを紛失する可能性もあります。
階層構造による高い汎用性プロトコル
TCP/IP はARPAnet で開発
IETF (Internet Engineering Task Force):TCP/IPなどのインターネットで利用される技術を標準化する組織。ここで策定された技術仕様はRFCとして公表される
SMTP、HTTP
TCP、UDP
IP、Ethernet

## Slide 75: IPv4 と IPv6
IPv4 (Internet Protocol version 4)
  現在多く使用されているプロトコル
  IP アドレスを 32 bit で表現
    約4.3 × 109 個のアドレスしかない
IPv6 (Internet Protocol version 6)
  次世代のインターネットプロトコル
  IP アドレスを 128 bit で表現
    約3.4 × 1038 個のアドレス
  機能性やセキュリティ性などの充実
  IPｖ4 と互換性がない
    別個に共存する技術が必要

## Slide 76: IPv6 (Internet Protocol version 6)
全世界で使えるアドレス数は約 3.4 ×1038 (2128個)
16 octet = 128 bit の識別子
  2octet 毎にコロンで区切り, 16進数(0-9, a-f)表記
しかし、IPv4 からの移行にはコストがかかる
  互換性がないため
2001:0db8:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
= 10000000000001: ~ (省略) ~ : 1000011101110
2 octet = 16 bit
Ipｖ６ のロゴ, Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/IPv6
Notes: 340兆の1兆倍の1兆倍

## Slide 77: DNS の階層構造
全ての計算機の対応表は管理しきれない！
  同じ IP アドレスで複数のドメイン名を持つことも
ネットワーク毎に DNS サーバを置く
  ネットワーク内部の対応表を管理
問い合わせ対応も階層構造化
  最上位の DNS サーバに問い合わせ
    最上位の「ルートネームサーバ」は世界に 13 基
  徐々に下へ・・・
Notes: 日本のルートネームサーバはM でWIDEプロジェクトが管理

## Slide 78: ルートサーバの位置
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90