## Slide 1
望遠鏡について：鏡筒と光学系編
～「宇宙を見る瞳」の仕組みに迫る～
第11回 うちゅうのがっこう
北海道大学 大学院理学院
宇宙理学専攻 修士課程1年
松岡 亮／Matsuoka Ryo
http://www.skyandtelescope.com/

## Slide 2
イントロダクション（今日の目標）
光のおさらい
望遠鏡の一般論
望遠鏡各論
参考文献
目次

## Slide 3
イントロダクション
望遠鏡の3大要素
= 鏡筒 + 架台 + 脚
・鏡筒の構造はどうなっているか
・なぜ拡大されて見えるのか
・鏡筒の性能を決めるものは何か
望遠鏡の話 = 幾何光学．
宇宙のお話ではないので注意！

## Slide 4
http://blog.goo.ne.jp/kiyotakeyokohari/e/a9ae009f0e05ef7476270ff9230938e1
1. 光のおさらい

## Slide 5
光の正体
http://www.kodomonokagaku.com
電波 赤外線 可視光線 紫外線 X線 γ線
低エネルギー
長波長
低振動数
高エネルギー
短波長
高振動数
可視光線は380-770 nm( 理科年表2015 ), 数百兆 Hz
太陽スペクトルのピークは500 nm

## Slide 6
光線で近似できない光
壁の奥にまで回り込む
回折…波が遮蔽物の後ろ側にまで回り込む現象

## Slide 7
http://blog.goo.ne.jp/kiyotakeyokohari/e/a9ae009f0e05ef7476270ff9230938e1
2. 望遠鏡の一般論

## Slide 8
思い出してね！レンズ！！
定義：レンズの焦点
軸に平行な光線の結像点を焦点と呼ぶ
光路の可逆性より，
「焦点を通る光線群は屈折後に軸に平行な光線になる」，
「軸に平行な光線は屈折後に焦点を通る光線群になる」
の2つのステートメントが成立．
天体の光は平行光線で近似できるため，焦点が特に重要．

## Slide 9
合成焦点距離
対物焦点距離
焦点

## Slide 10
思い出してね！レンズ！！
レンズの中心を通る光は，屈折前後で向きを変えない
軸に対する角度が小さいときは，
近似的に「直進する」とみなせる．
赤：直進
青：屈折

## Slide 11
直焦撮影時の望遠鏡の構造図
対物レンズ
対物焦点距離
焦点
口径
（開口径）
半導体センサ
フィルムなど
直焦撮影…望遠鏡を望遠レンズのように使う撮影法

## Slide 12
眼視観察時の望遠鏡の構造図
対物レンズ
接眼レンズ
（アイピース）
対物焦点距離
焦点
口径
（開口径）
接眼焦点距離
「ピントが合った」状態…両レンズの焦点が一致

## Slide 13
望遠鏡の役割
拡大器として
  小さな天体を大きな像で観察する．
  倍率が求められる．
集光器として
  暗い天体を明るく観察する．
  口径が求められる．
しかし，両方の役割は結局，口径で制約できる．
口径が望遠鏡の性能を決める．

## Slide 14
望遠鏡で大きく写る理由
短焦点
長焦点
焦点距離に比例して，
イメージセンサの像が大きくなっている．

## Slide 15
望遠鏡で大きく見える理由
なので，拡大されている！！
※軸外からの光は厳密には結像しないため，角度が0に近いときのみ近似的に成立する議論である．

## Slide 16
倍率
望遠鏡の倍率：角倍率

## Slide 17
倍率公式
倍率公式
:対物焦点距離，:接眼焦点距離
これくらいは覚えないと
まともに観測できないよね～☆

## Slide 18
倍率公式はなぜ成立？
を使う．

## Slide 19
倍率公式はなぜ成立？
を使う．

## Slide 20
大きく見る／写すということ
焦点距離の短い接眼レンズ，焦点距離の長い望遠鏡を使えば，
いくらでも拡大できるが…
像が暗くなる
- 細い光束を無理やり拡大しているため．
像がぼやける
- 「分解能」の限界があるため．
どちらも口径を大きくすることで改善可．

## Slide 21
口径と像の明るさ
天体観測で利用できる光量は，
レンズの面の受光量で決まっている．
→
集光力…人間の眼（）に対する受光量の比．

## Slide 22
拡大率と明るさ
像が倍の拡大率→単位面辺りの光量は
直焦点撮影
眼視観察

## Slide 23
総合的な明るさの指標
直焦点撮影：F値（口径比）
明るさはに反比例する（大きいと暗い）．
眼視観察：RB値（相対的明度）
明るさはに比例する．

## Slide 24
分解能
分解能
連続像のきめ細かさを表す指標（解像度とは違う）．
接近した二つの点光源（例えば二重星）で，どのくらい離れれば分解できるかを見る．
口径（）と波長（）を用いて，概のオーダー．
→口径が大きく，波長が短いほど分解能が高い．
なぜ星は無限小の像を結ばないのか？
→光が波であることに起因．開口部で回折した光が像にまとわりつく（エアリーディスク）．
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Diffraction_disc_calculated.png/200px-Diffraction_disc_calculated.png

## Slide 25
波長と分解能
「波でモノを見る」ということは，モノに当たった光の時間的に分解すること，すなわち，モノに当たった光が有意に干渉し合う様を見ることである．
光の波長よりも小さい物体
物体表面で反射した光
物体中央で反射した光

## Slide 26
波長と分解能
「波でモノを見る」ということは，モノに当たった光の時間的に分解すること，すなわち，モノに当たった光が有意に干渉し合う様を見ることである．
光の波長程度の物体
物体表面で反射した光
物体中央で反射した光
時間的に分解可能であり，
物体内部からの光と有意に干渉できる．

## Slide 27
口径と分解能
焦点から微小にずれた点で光がどれだけ干渉して消えるかを見る．
干渉で消すには光路差が長くなれば良い．
口径が大きくすると光路差が大きくなるので，
口径大⇒高分解能 となる．

## Slide 28
より詳細な議論
円形開口からの回折を考えれば，エアリーディスク典型幅がのオーダーであることが分かる．

## Slide 29
様々な分解能
どこまでを「分離した」と見做すかによって異なる分解能の定義が存在する．
レイリーリミット
エアリーディスク半径の半分で規定
ドーズリミット
ドーズによる経験式
よく使う
スパローリミット
ピークが一つになる距離で規定
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tomoyu/column/co072.htm

## Slide 30
要するに…
デカい望遠鏡買っとけ

## Slide 31
http://blog.goo.ne.jp/kiyotakeyokohari/e/a9ae009f0e05ef7476270ff9230938e1
http://www.vixen.co.jp
3. 望遠鏡各論

## Slide 32
望遠鏡の種類
望遠鏡は集光機構であればよいので，いろいろな光学系を考えることができる．
／）
／／／）
／,.=ﾞ''"／
／ i f ,.r=‘“-‐’つ＿＿＿_ 集光できりゃぁいいんだよ！！
/ / _,.-‐'~／⌒ ⌒＼
／ ,i ,二ﾆ⊃（ ●）. （●）＼
/ ﾉ ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
,ｲ｢ﾄ､ ,!,!| |r┬-| |
/ iﾄヾヽ_/ｨ"＼ `ー'´ ／
屈折望遠鏡…凸レンズなどのレンズ群で集光
反射望遠鏡…凹面鏡などの反射鏡群で集光
カタディオプトリック式望遠鏡…屈折と反射の組み合わせ

## Slide 33
屈折望遠鏡
レンズを用いて集光する．
接眼方向と天体の方向が一致している．
色収差との闘い．
色収差を
  それなりに軽減したもの（アクロマート）
  頑張って軽減したもの（アポクロマート）
が売られている．
ww1.fukuoka-edu.ac.jp

## Slide 34
屈折望遠鏡
http://www.vixen.co.jp
比較的細長い
レンズフードがある
小口径～中口径が多い

## Slide 35
屈折望遠鏡：アクロマート
凹レンズを組み合わせることで青以外の色収差を軽減．
青ハロが出るため，写真鏡には使わない．
安価（10cmで数万円台）．
比較的軽いものが多い．

## Slide 36
青ハロ
http://www.kumacha-bin.com/archives/205tentai.php

## Slide 37
屈折望遠鏡：アポクロマート
様々な方法で青ハロも抑えた屈折望遠鏡．
  材質…フローライト，異常低分散ガラス（ED，SD）
  レンズ組み合わせ
高価（10cmでウン十万）
重いものが多い．

## Slide 38
青ハロの無さﾊﾟﾈｪ
http://ameblo.jp/tadashikjp/image-12103271442-13503936549.html
FSQ106-EDでの作例

## Slide 39
反射望遠鏡
凹面鏡を用いて集光する．
色収差は全くないが，コマ収差がある．
http://www.taiwanryokosha.com/goods1-11-lang3.html

## Slide 40
反射望遠鏡：ニュートン式
放物面鏡の主鏡と斜めの副鏡（斜鏡）がある．
比較的軽い．
安価（20cmで高くて10万円程度）で中～大口径が多い．
光軸がずれやすい（振動に弱い）．
F5以下のものはコマコレクター使用推奨．

## Slide 41
反射望遠鏡：ニュートン式
www.kyoei-osaka.jp
http://www.vixen.co.jp

## Slide 42
反射望遠鏡：カセグレン式
放物面鏡の主鏡と凸双曲面副鏡から成る．
短い．
大望遠鏡に多い．
光軸がずれやすい（振動に弱い）．
F値が大きいものが多い．

## Slide 43
反射望遠鏡：カセグレン式
metamorphose-planet.blog.so-net.ne.jp

## Slide 44
カタディオプトリック望遠鏡
反射望遠鏡の各種収差を軽減するための補正レンズを含む．
  シュミットレンズ…4-6次非球面レンズ
  マクストフレンズ…凹凸レンズ
準ニュートン…ニュートン式をもとに作られたもの．
準カセグレン…カセグレン式をもとに作られたもの．
光軸調整が非常に難しい．

## Slide 45
http://www.kenko-tokina.co.jp
http://www.meade.com
←マクストフカセグレン
↓シュミットカセグレン
カタディオプトリック望遠鏡

## Slide 46
望遠鏡のカタログの読み方～有効径、集光力、極限等級、分解能、有効最高倍率
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tomoyu/column/co072.htm
新スペースVLBI入門（3）口径と解像度 http://www.isas.jaxa.jp/ISASnews/No.198/mspace.html
ファインマン物理学Ⅱ（光・熱・波動）